mgr inż. Szczepan Żmuda

Biegły Sądowy w zakresie:

- techniki i diagnostyki samochodowej

- mechaniki i budowy maszyn ze specjalnością samochody i ciągniki,

- ruchu drogowego i odtwarzania przebiegu wypadków i kolizji drogowych,

- wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw powypadkowych.

Rzeczoznawca Certyfikowany przez ECCRiSTS  125/08

Wpisany na Listę Ministra Infrastruktury RS 001084

# OPERAT  SZACUNKOWY

w zakresie:	opisu i oszacowania ruchomości do sprawy V GUp 3/09 - 1

Rodzaj przedmiotu:

Samochód osobowy:		VOLKSWAGEN T4 2.5 KAT

### numer rejestracyjny:		KN29346

Zamawiający:

„CAPRICORN” sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz; l. Paderewskiego 36/2

Reprezentowany przez Prezesa Zarządu mgr Bożenę Polesek

Syndyk masy upadłości: „KANWOD” Jolanta Niemiec

33-300 Nowy Sącz; ul. Elektrodowa 14

Dane techniczne/identyfikacyjne przedmiotu:

marka, typ, model			Volkswagen T4 2.5 KAT

numer rejestracyjny			KN29346

numer fabryczny(VIN)			WV2ZZZ70ZXH007761

rok produkcji				1998

świadectwo homologacji		- - -

rodzaj pojazdu				osobowy na bazie ciężarowego do 3,5t

silnik					R-5, ZI

numer silnika				nie badano

pojemność silnika			2461 ccm

moc silnika				85 kW

data pierwszej rejestracji		1998-07-01

okres eksploatacji			od 1998

wskazania licznika		 	269241 km

ładowność dopuszczalna		 - - -  kg

liczba miejsc siedzących		9

liczba miejsc stojących			- - -

kolor/rodzaj powłoki lakierowej  	biały, 2w typu uni

pojazd zarejestrowany na właściciel/adres:

Jolanta Niemiec

33-300 Nowy Sącz; ul. Elektrodowa 14

dowód rejestracyjny			DR/BAC 1343614

data ważności badania techn.		2009-04-18

polisa ubezpieczeniowa			UNIQUA OC do dn. 2009-03-30

1. Podstawę do sporządzenia niniejszego opracowania stanowiły:

- umowa o dzieło z dnia 14.09.2009 roku,

- bezpośrednie oględziny samochodu z dnia 05.10.2009 roku,

- komputerowy system INFO-EKSPERT,

- instrukcja określania wartości pojazdów nr 1/2005 SRTSiRD.

2. Oględziny pojazdu

Pojazd poddano oględzinom dnia 05.10.2009 roku w siedzibie właściciela pojazdu: 33-300 Nowy Sącz; ul. Elektrodowa 14 i przy jego obecności, oraz:

- Pana Andrzeja Kurowskiego – przedstawiciela  „CAPRICORN”

Do oględzin przedstawiono pojazd od dłuższego czasu nie eksploatowany (unieruchomiony), kompletny, zarejestrowany, bez zauważalnych istotnych braków w wyposażeniu.

W dniu badania wykonano dokumentację fotograficzną, w załączeniu.

Ogólny stan techniczny pojazdu: zniszczony/zaniedbany, stwierdzony podczas badania jest adekwatny do czasookresu i charakteru jego wykorzystania.

Pojazd posiada nie ważne badanie techniczne i nie aktualną polisę ubezpieczeniową w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej.

3. Identyfikacja pojazdu

Cechy identyfikacyjne pojazdu odczytano podczas oględzin pojazdu z natury. Numer rejestracyjny pojazdu, numer identyfikacyjny nadwozia zgodne są z przedstawioną dokumentacją w tym zakresie. Tabliczka znamionowa umieszczona jest na pasie przednim w komorze silnikowej.

Podstawowe dane techniczne wskazano na pierwszej stronie niniejszego opracowania.

Stan techniczny pojazdu, w tym jego wyposażenie, stan ogumienia i odczytany stan licznika zostały podane i opisane szczegółowo w dołączonym arkuszu kalkulacyjnym zawierającym również ostateczne wyliczenie wartości rynkowej.

4. Wartość pojazdu

Dla wyliczenia wartości pojazdu zostały wykorzystane dane zawarte w systemie komputerowym INFO-EXPERT dane/katalog X-2009. Biegły dokonał wyceny wartości badanego pojazdu przyjmując wymienione poniżej istotne czynniki wpływające na podwyższenie/obniżenie tej wartości, w postaci:

- wartość bazowa pojazdu modelowego:

- 18250 PLN - notowanie INFO-EXPERT

- wyposażenie dodatkowe/brakujące opisane w arkuszu,

- datę pierwszej rejestracji i początek eksploatacji pojazdu: 1998r.

- stan ogumienia opisany powyżej,

- zastosowano korekty wartości,

uznając za wystarczającą podstawę stwierdzony stan techniczny.

Wynikiem działania algorytmów obliczeniowych otrzymano odpowiednią końcową wartość rynkową badanego pojazdu:

6100 złotych brutto

(słownie: sześć tysięcy sto złotych brutto)

5000 złotych netto

(słownie: pięć tysięcy złotych netto)

Na podstawie przeprowadzonego badania i podanego powyżej opisu stanu technicznego pojazdu, podanej metodyki obliczeń -  zostaje określona wartość rynkowa badanego egzemplarza pojazdu na kwotę brutto:

6100 zł

(słownie: sześć tysięcy sto złotych brutto, wartość określona na miesiąc październik roku 2009).

W załaczeniu:

- dokumentacja fotograficzna (CD),

- arkusz wyceny pojazdu wg INFO-EKSPERT,

Sporządzono w    2   egzemplarzach

Wydając niniejszą ocenę techniczną, rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny oraz ewentualne braki w wyposażeniu po dniu sporządzenia opisu.